## Slide 1: PULSES POSITION MODULATION
Laurence Teme & Bamogo Mohamed
DR DIAKITÉ

## Slide 2: Définition
Pulse Position Modulation (Modulation Impulsion ) est une technique de modulation où la position d’une pulsation varie dans le temps proportionnellement à son amplitude. Celle ci est habituellement utilisées dans les systèmes de communication, spécialement en FO (Fibre Optique) et en RF (radio frequency) communications.

## Slide 3: Principales caractéristiques du PPM :
Le moment auquel une impulsion se produit dans un laps de temps spécifique correspond à l'amplitude du signal d'entrée.
Contrairement à la modulation de largeur d'impulsion (PWM) ou à la modulation d'amplitude d'impulsion (PAM), la largeur et l'amplitude d'impulsion en PPM restent constantes ; seule la position varie.

## Slide 4: Avantages
Immunité élevée au bruit : les informations de synchronisation sont moins affectées par le bruit d'amplitude.
Efficacité énergétique : étant donné que les impulsions sont courtes et que leur amplitude est fixe, le PPM peut être plus économe en énergie.
Efficacité de la bande passante : meilleure utilisation de la bande passante par rapport au PAM ou au PWM.

## Slide 5: Inconvénients
Nécessite une synchronisation précise entre l’émetteur et le récepteur.
Sensible à la gigue de synchronisation et aux erreurs dues à des retards ou à des interférences.

## Slide 6: APPLICATIONS
Communication optique (par exemple, IrDA et communication optique en espace libre).
Utilisé dans les systèmes de contrôle à distance (par exemple, drones, véhicules RC).
Systèmes satellitaires et de télémétrie.

## Slide 7: Comment ca MArche
Generation d’impulsions de référence.
Utiliser les amplitudes du signal modulant pour determiner les positions des impulsions
Déplacez la position des impulsions en conséquence.
Channel
Transmission

## Slide 8: Pas à pas
Échantillonnage du signal
  Le signal modulant (analogique ou numérique) est d'abord échantillonné à des intervalles de temps discrets.
  L'amplitude du signal échantillonné est mesurée et mappée sur un délai dans une période de temps fixe.
Génération d'impulsions
  Pour chaque valeur échantillonnée, une seule impulsion est générée dans un laps de temps prédéfini.
  La position de l'impulsion (par rapport au début de la trame) correspond à l'amplitude du signal modulant :
    Une amplitude de signal plus élevée entraîne une impulsion positionnée plus loin dans la période.
    Une amplitude de signal plus faible entraîne une impulsion plus proche du début de la période.

## Slide 9: Pas à pas
Transmission du signal
  Les impulsions sont transmises sous forme de séquence sur le canal de communication.
  Étant donné que seul le timing des impulsions change (et non leur amplitude ou leur largeur), le PPM est robuste face au bruit d'amplitude et aux interférences.
Décodage du signal Chez le récepteur :
  Détection des impulsions
    Un récepteur identifie le moment des impulsions entrantes.
  Mesure de la position
    La position de chaque impulsion dans la trame est mesurée par rapport au début de la trame.
  Reconstruction du signal
    Les positions d'impulsion mesurées sont reconverties aux valeurs d'amplitude d'origine, reconstruisant ainsi le signal modulant.

## Slide 10: Exemple CONCRET
Dans un système de télécommande infrarouge; Les commandes (comme allumer ou éteindre la télé) sont codées en impulsions avec des positions spécifiques.
La télécommande envoie ces impulsions vers la télévision.
La télévision mesure les positions des impulsions pour comprendre quelle commande elle doit exécuter (allumer, changer de chaîne, etc.).

## Slide 11: CONCEPTS IMPORTANTS
Durée de la trame
La durée de la trame définit le temps total alloué à une impulsion. Elle doit être suffisamment longue pour permettre à l’impulsion de se déplacer complètement en fonction de la plage d’amplitudes.
Synchronisation
L'émetteur et le récepteur doivent fonctionner sur la même référence temporelle. Toute dérive de synchronisation peut entraîner des erreurs de décodage.
Forme d'impulsion
En général, des impulsions courtes et uniformes sont utilisées pour faciliter le décodage.

## Slide 12: Comparaison autres techniques DE Modulation
Type de modulation | Fonctionnalité clé | Avantages | Inconvénients
Position d'impulsion (PPM) | Variation de la position des impulsions​ | Immunité au bruit​ | Synchronisation requise​
Largeur d'impulsion (PWM) | Largeur d'impulsion variable | Conception de récepteur plus simple​ | Sensible au bruit​
Amplitude d'impulsion (PAM) | Amplitude d'impulsion variable | Génération simple​ | Sujet au bruit

## Slide 13: EXEMPLE PRATIQUE SUR LE LOGICIEL MATLAB

## Slide 14: DES QUESTIONS ?

## Slide 15: Merci Pour Votre Attention